Семинар по фундаментальным проблемам аэродинамики в формате видеоконференции

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИТПМ СО РАН, СПбПУ, ИМех МГУ

Вторник, 7.06.2016. 11:00

«Площадка» в СПбПУ, IV учебный корпус, первый (ближний к главному зданию) подъезд, второй этаж, налево и еще раз налево, железная дверь в торце коридора, на двери справа кнопка домофона

Контактное лицо в СПбПУ – доц. каф. гидроаэродинамики Николай Георгиевич Иванов,

тел.сл. (812) 297 24 19; тел.моб. +7 921 326 06 04

Тема: Газодинамика старта

Авторы: Александр Викторович Сафронов, Сергей Николаевич Шипилов (ФГУП ЦНИИмаш)

safronov@tsniimash.ru

Для безопасности ракет-носителей на старте от воздействия струй и волн при запуске двигательных установок требуется выбрать оптимальную газодинамическую схему пускового устройства и определить газодинамические воздействия на конструкции. Сложная задача отработки газодинамики старта разделяется по физическим особенностям, методам теоретического описания и методам моделирования на процессы четырех видов: ударно-волновые, газодинамические, тепловые и акустические. Реализация этих процессов при старте происходит как в определенной последовательности, так и во взаимовлиянии. Единого метода математического моделирования этих процессов с учетом взаимовлияния, а также оценки снижения нагрузок при старте, обусловленного работой систем водоподачи, в настоящее время не разработано. Этим определяется необходимость проведения обширных исследований газодинамики старта при создании и модернизации ракетно-стартовых комплексов. В работе представлена методология отработки газодинамики старта ракет, включающая разномасштабное физическое моделирование и расчетно-теоретический анализ процессов, которая реализована при создании ракеты-носителя «Ангара» [1, 2]. Один из видов исследования – маломасштабное моделирование ударно-волновых процессов – показал высокую эффективность в процессе отработки ракеты-носителя «Ангара» с учетом водоподачи [2]. Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №14-08-01149.

Литература:

1. Землянский Б.А., …Сафронов А.В. и др. Методология исследований аэротермодинамики и тепловых режимов в обеспечение разработки изделий ракетно-космической техники. 2016. 384 с.

2. Белошенко Б.Г., Бут А.Б., Казаков А.А., Шипилов С.Н.  Исследование ударно-волновых процессов при старте ракеты-носителя в момент включения её двигателя с работающей системой водоподачи. Космонавтика и ракетостроение, 2014, №4(77).