Семинар по фундаментальным проблемам аэродинамики в формате видеоконференции

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИТПМ СО РАН, СПбПУ, ИМех МГУ

Вторник, 18.10.2016. 11:00

«Площадка» в СПбПУ, IV учебный корпус, первый (ближний к главному зданию) подъезд, второй этаж, налево и еще раз налево, железная дверь в торце коридора, на двери справа кнопка домофона

Контактное лицо в СПбПУ – доц. каф. гидроаэродинамики, горения и теплообмена ИПММ

Николай Георгиевич Иванов, тел.сл. (812) 297 24 19; тел.моб. +7 921 326 06 04

Тема: Борьба с задымлением морских судов

Автор: Андрей Сергеевич Гузеев (ФГУП «Крыловский ГНЦ»)

guzas52@mail.ru

Представлены результаты экспериментальных исследований задымления морских судов. Исследования проводились в вертикальной гидродинамической трубе с использованием методов визуализации течений. Исследовалась структура обтекания надводной части моделей судов, находящихся в эксплуатации и на стадии проектирования.

Выявлены зоны возвратных течений вблизи судовых надстроек, в которые затягивается дым и затем распространяется по судовым помещениям, жилым и производственным. Предложены формы дымовых труб, обеспечивающие снижение задымления. Исследованы варианты козырьков и дефлекторов, способствующих уменьшению зон возвратных течений вблизи судовых конструкций. Для некоторых типов судов ледового плавания с вертолетными площадками выявлены зоны возвратных течений над палубами и ходовым мостиком (в которые затягивается дым), а также отрывные течения над вертолетной площадкой с вихреобразованием (рис. 1). Исследованы траектории прохождения дымовых струй при различных курсовых углах судна и их распространение в зоне вертолетных площадок.

По результатам исследований выработаны рекомендации по уменьшению задымления палуб и судовых помещений за счет изменения компоновки судовых надстроек и формы дымовых труб для конкретных проектов судов. Рассмотрены вопросы повышения безопасности взлетно-посадочных операций вертолетов вблизи судовых конструкций.

Рисунок 1