Семинар по фундаментальным проблемам аэродинамики в формате видеоконференции

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИТПМ СО РАН, СПбПУ, ИМех МГУ

Вторник, 17.01.2017. 11:00

«Площадка» в СПбПУ, IV учебный корпус, первый (ближний к главному зданию) подъезд, второй этаж, налево и еще раз налево, железная дверь в торце коридора, на двери справа кнопка домофона

Контактное лицо в СПбПУ – доц. каф. гидроаэродинамики, горения и теплообмена ИПММ

Николай Георгиевич Иванов, тел.сл. (812) 297 24 19; тел.моб. +7 921 326 06 04

Тема: Фундаментальные проблемы высокоскоростного амфибийного флота

Автор: Владимир Викторович Буковский (ООО «Небо+Море»)

oooneboplusmore@yandex.ru

Показано значение высокоскоростного амфибийного флота в качестве транспортной системы. Обоснована необходимость и возможность формирования транспортных систем на основе трёхсредных транспортных средств, способных функционировать как аэросани (на поверхности суши); как водоизмещающие суда (на водной поверхности); как экранопланы и самолёты (в воздушной среде). Показана техническая возможность создания высокоскоростного амфибийного транспортного комплекса с дальностью действия до 1500 км от места базирования.

На основе программ Flow Vision проведены расчётные исследования ВСА. Разработаны технологии изготовления высокоскоростного амфибийного аппарата в целом из специально разработанного композитного материала с заранее заданными свойствами. Несколько прототипов аппарата изготовлены и испытаны. Выполнены натурные эксперименты, показавшие приемлемые технические характеристики, как на крейсерском режиме, так и при взлёте-посадке.

Выявлен перспективный режим движения ВСА в водо-воздушной эмульсии (в пене). Проведено исследование влияния вихревой пелены на динамику движения ВСА и применение её для самостабилизации ВСА (Рис. 1). Выявлены эффекты полезной интерференция элементов «щелевого крыла» с элементами «кольцевого крыла».

Результатом применения нетривиальных гидроаэродинамических явлений и новых компоновочных решений стало создание и испытание в 2016 г. опытного образца ВСА (рис. 2), как основного элемента многофункционального амфибийного транспортного комплекса освоения территории (рис. 3), способного без дополнительной инфраструктуры обеспечивать перевозки в труднодоступных регионах на расстоянии до 1500 км от места базирования.

| Рис. 1а. Фото вихревой пелены (вид спереди) | Рис. 1б. Компьютерное моделирование обтекания ВСА |
| --- | --- |
| Рис. 2 Фото ВСА-7 на испытаниях | Рис. 3. Перспективный многофункциональный комплекс ВСА |