# Семинар по фундаментальным проблемам аэродинамики в формате видеоконференции

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИТПМ СО РАН, СПбПУ, ИМех МГУ

Вторник, 28.03.2017. 11:00

«Площадка» в СПбПУ, IV учебный корпус, первый (ближний к главному зданию) подъезд, второй этаж, налево и еще раз налево, железная дверь в торце коридора, на двери справа кнопка домофона

Контактное лицо в СПбПУ – доц. каф. гидроаэродинамики, горения и теплообмена ИПММ

Николай Георгиевич Иванов, тел.сл. (812) 297 24 19; тел.моб. +7 921 326 06 04

Тема: Тепло-массообмен на поверхности ГЛА

Автор: Олег Анатольевич Пашков (МАИ)

gfon2@narod.ru

Представлена математическая модель процессов термо-газодинамики и тепло-массообмена, протекающих на поверхности теплонапряженных элементов конструкции гиперзвукового летательного аппарата. Модель основана на решении дискретных аналогов уравнений механики сплошной среды на двумерных и трехмерных расчетных сетках. Рабочее тело – воздух представляется как смесь газов, при этом учитываются основные явления, характерные для гиперзвукового течения: сжимаемость среды, изменение теплофизических свойств компонентов, химические реакции диссоциации, рекомбинации и ионизации, протекающие в высокотемпературной газовой смеси, лучистый теплообмен. Верификация разработанной математической модели выполнена путем сопоставления полученных результатов с данными известных работ отечественных и зарубежных авторов. Полученные результаты позволяют утверждать, что разработанная модель способна достоверно предсказать величины тепловых потоков на теплонапряженных элементах поверхности ГЛА (рис. 1), позволяет отследить форму и расположение отошедшей ударной волны, а также прочие характерные зоны высокоскоростного течения (рис. 2).

| рис. 1 | рис. 2 |
| --- | --- |