Семинар по фундаментальным проблемам аэродинамики в формате видеоконференции

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИТПМ СО РАН, СПбПУ, ИМех МГУ

Вторник, 30.05.2017. 11:00

«Площадка» в СПбПУ, IV учебный корпус, первый (ближний к главному зданию) подъезд, второй этаж, налево и еще раз налево, железная дверь в торце коридора, на двери справа кнопка домофона

Контактное лицо в СПбПУ – доц. каф. гидроаэродинамики, горения и теплообмена ИПММ

Николай Георгиевич Иванов, тел.сл. (812) 297 24 19; тел.моб. +7 921 326 06 04

Тема: Условия формирования облика экранолёта

Автор: Виктор Георгиевич Сергеев (ООО «Орион»)

sergeevvg@list.ru, ekranoplan-orion@mail.ru

Приведены основные условия формирования облика экранолётов (экранопланов типа «В» и «С») на этапе предварительного проектирования, обеспечивающие безопасность и выполнение целевой задачи. Условия безопасности: собственная устойчивость; малый диапазон изменения положения центра давления при переходе от экранного к самолётному режимам движения на постоянной скорости; совмещение аэродинамического фокуса по высоте с центром масс. Условия достижения целевой задачи: обеспечение взлёта и посадки с воды; максимальное аэродинамическое качество; минимальная масса конструкции планера экранолёта.

Собственная устойчивость достигается при обеспечении запаса устойчивости по углу тангажа (dMz/dCy)(h=const)<0, максимальной величине модуля степени продольной (силовой) статической устойчивости по высоте │dCy/dH│(Mz=0;δ=const)=│(dCy/dh)(Xfϑ-Xfh)/(Xfϑ-Хцм)<0│→max, а также апериодической устойчивости при постоянной скорости движения (Cy=const) при взаимном положении аэродинамических фокусов по высоте Xfh=(dMz/dCy)(ϑ=const)+Хцм и углу тангажа Xfϑ=(dMz/dCy)(h=const)+Хцм: Xfh<Xfϑ. Малый диапазон изменения центров давления на всех высотах (Xd=Mz/Cy≈const≤0,02, Cy≈const, h=var) достигается выбором аэродинамической компоновки и её параметров. Совмещение положения аэродинамического фокуса по высоте с центром масс Xfh≈Хцм (Xfh≈0,02) путём изменения средней линии профиля крыла при отклонении закрылка обеспечивает возможность формирование облика экранолёта с перекрёстными связями, улучшающими характеристики устойчивости.

При взлёте с поддувом нагрузка на ометаемую площадь воздушного винта должна превышать нагрузку на крыло, воспринимающее экранный эффект: Ро/Sвв>Go/Sпод, в частности при мощности ТВД до 3000 л.с. Go/Sпод≤120-214 кГ/м2. Максимальное качество экранолёта Кmax=0,5/[Cxo˟А]0,5 достигается при равенстве Схо=Сxi=АCy2 за счёт минимизации величин Схо и отвала поляры A=dCx/d(Cy2).

Представленные условия формирования облика позволяют сравнивать аэрогидродинамические компоновки экранолётов между собой по безопасности и и выполнению целевой задачи на этапе предварительного проектирования.