Семинар по фундаментальным проблемам аэродинамики в формате видеоконференции

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИТПМ СО РАН, СПбПУ, НИИ механики МГУ

Вторник, 06.10.2020. 11:00

«Площадка» в СПбПУ, IV учебный корпус, первый (ближний к главному зданию) подъезд, второй этаж, налево и еще раз налево, железная дверь в торце коридора, на двери справа кнопка домофона

Контактное лицо в СПбПУ – зав. НИЛ гидроаэродинамики ИПММ

Николай Георгиевич Иванов, тел.сл. (812) 297 24 19; тел.моб. +7 921 326 06 04

Тема: Реверс ламинарно-турбулентного 
перехода на затупленной пластине 
при различных формах передней кромки

Авторы: Вольф Яковлевич Боровой, С.В. Александров, В.Е. Мошаров, В.Н. Радченко, А.В. Федоров (ЦАГИ)

volf.borovoy@gmail.com

Экспериментально исследовано влияние формы передней кромки затупленной пластины на ламинарно-турбулентный переход пограничного слоя и его реверс при числе Маха М( = 5. Изучались следующие формы передней кромки: цилиндр, «сглаженный» цилиндр, эллипс и плоский торец.

Установлено, что при всех исследованных формах передней кромки происходит реверс перехода: по мере увеличения числа Рейнольдса Reb( (b – толщина передней кромки), число Рейнольдса Ret(, характеризующее начало перехода, сначала увеличивается в несколько раз, а затем уменьшается до уровня, типичного для острой кромки.

При Reb( > 0.5(105 форма передней кромки оказывает существенное влияние на переход и реверс:

1) Число Рейнольдса Reb(*, при котором начинается реверс, значительно увеличивается при переходе от плоского затупления к цилиндрическому, а затем к эллиптическому затуплению. Одновременно увеличивается максимальное число Рейнольдса перехода Ret(*.

2) «Сглаживание» цилиндрического профиля (устранение разрыва кривизны) приводит к увеличению Ret( за точкой реверса.

При достаточно больших значениях Reb(, с помощью профилирования передней кромки можно управлять положением зоны перехода: 1) приближать к передней кромке, что может быть полезно для устранения отрыва потока в воздухозаборнике; 2) удалять от передней кромки для уменьшения теплового потока к поверхности тела.

Расчеты относительного положения начала перехода St/b, выполненные в предположении постоянного значения локального числа Рейнольдса перехода, качественно отражают тенденции, наблюдаемые в экспериментах.