Семинар по фундаментальным проблемам аэродинамики в формате видеоконференции

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИТПМ СО РАН, СПбПУ, ИМех МГУ

Вторник, 14.03.2017. 11:00

«Площадка» в СПбПУ, IV учебный корпус, первый (ближний к главному зданию) подъезд, второй этаж, налево и еще раз налево, железная дверь в торце коридора, на двери справа кнопка домофона

Контактное лицо в СПбПУ – доц. каф. гидроаэродинамики, горения и теплообмена ИПММ

Николай Георгиевич Иванов, тел.сл. (812) 297 24 19; тел.моб. +7 921 326 06 04

Тема: О равновесных течениях в турбулентном пограничном слое

Авторы: Нина Вениаминовна Самойлова, В.В. Михайлов (ЦАГИ)

n.samoilova@mail.ru

Проведено исследование осредненных характеристик равновесных и квазиравновесных течений в плоском турбулентном пограничном слое (ТПС) несжимаемой жидкости. В равновесном течении безразмерные параметры пограничного слоя однозначно связаны с безразмерными параметрами внешнего течения, в квазиравновесном – это выполняется с некоторой малой погрешностью. Показано, что при конечных числах Рейнольдса Re строго равновесными являются только автомодельные течения. В предельном случае при Re→∞ течение обладает «равновесием» в каждом сечении слоя. Установлено, что условия «квазиравновесия» выполняются, в частности, при параметре профиля Клаузера G = const («равновесие» по Клаузеру), а также при безразмерном продольном градиенте скорости β = const (например, пластина).

Основные результаты данной работы – доказано, что в рассмотренных течениях параметр G не является однопараметрической зависимостью от (, как считалось ранее, но является двухпараметрической функцией G = G((, H), здесь H – формпараметр, и получен конкретный вид этой зависимости. Это позволяет объяснить разницу в однопараметрических формулах G = G((), полученных в экспериментах ряда авторов, в том числе, расхождение экспериментальных данных в классических работах Клаузера. На рис. 1 показана область значений G и β при изменении формпараметра H во всем диапазоне от 1 до 3.89. Здесь же приведены (красным цветом) кривые однопараметрических зависимостей, которые, как считалось, должны представлять одну универсальную кривую.

На основе изучения свойств квазиравновесных течений показано, что в таких течениях H и коэффициент трения cf могут только уменьшаться вниз по потоку, и режим турбулентного отрыва не может быть достигнут.

Система уравнений осредненного течения в ТПС не замкнута, поэтому важно отметить, что предложенное соотношение G = G((, H) позволяет замкнуть задачу расчета равновесных и квазиравновесных течений.