Семинар по фундаментальным проблемам аэродинамики в формате видеоконференции

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИТПМ СО РАН, СПбПУ, ИМех МГУ

Вторник, 15.01.2019. 11:00

«Площадка» в СПбПУ, IV учебный корпус, первый (ближний к главному зданию) подъезд, второй этаж, налево и еще раз налево, железная дверь в торце коридора, на двери справа кнопка домофона

Контактное лицо в СПбПУ – доц. каф. гидроаэродинамики, горения и теплообмена ИПММ

Николай Георгиевич Иванов, тел.сл. (812) 297 24 19; тел.моб. +7 921 326 06 04

Тема: Лазерный ракетный двигатель 
с непрерывным оптическим разрядом 
в среде осесимметричного закрученного 
потока рабочего газа в камере

Автор: Альберт Габдулбарович Саттаров (КНИТУ-КАИ им.А.Н.Туполева)

albert5519@mail.ru

Тенденция, направленная на повышение энерговооруженности современных орбитальных КЛА, в частности, создание космических аппаратов на основе использования ядерных реакторов с мощными бортовыми источниками питания, существенно приближает возможность реализации концепции использования лазерной энергии для получения тяги в ракетных двигателях, использующих для нагрева рабочего тела в камере поглощения энергию лазерного излучения.

Особенностью предлагаемого подхода к формированию лазерной тяги в сверхзвуковых режимах является использование энергии непрерывного лазерного излучения для получения в камере поглощения непрерывного оптического разряда в среде рабочего газа, нагрева рабочего газа за счет процессов интенсивного теплообмена между непрерывным оптическим разрядом и рабочим газом, организации охлаждения стенок камеры от тепловых потоков и формирования тяги в результате истечения газа, нагретого непрерывным оптическим разрядом рабочего газа из камеры и сопла лазерного ракетного двигателя.

Предложен критерий оценки устойчивого «горения» непрерывного оптического разряда в камере поглощения ЛРД. Проведены экспериментальные исследования эффективности газодинамического окна и ЛРД на лазерном стенде с мощностью 10 кВт.

|  | Риc. 1. Принцип функционирования ЛРД с непрерывным нагревом газа в оптическом разряде в конической камере поглощения: 1–лазерное излучение, 2–газодинамическое окно, 3–переднее днище камеры, 4–оптический разряд, 5–пограничный слой, 6–ядро потока, 7–тангенциальное отверстие, 8–малоподвижная область течения, 9–заднее днище камеры, 10–критическое сечение сопла, 11–отвод тепла из критического сечения, 12–сопло. |
| --- | --- |