Семинар по фундаментальным проблемам аэродинамики в формате видеоконференции

ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИТПМ СО РАН, СПбПУ, ИМех МГУ

Вторник, 12.11.2019. 11:00

«Площадка» в СПбПУ, IV учебный корпус, первый (ближний к главному зданию) подъезд, второй этаж, налево и еще раз налево, железная дверь в торце коридора, на двери справа кнопка домофона

Контактное лицо в СПбПУ – доц. каф. гидроаэродинамики, горения и теплообмена ИПММ

Николай Георгиевич Иванов, тел.сл. (812) 297 24 19; тел.моб. +7 921 326 06 04

Тема: Исследование аэротермодинамики 
высокоскоростных летательных аппаратов 
с использованием моделей совершенного 
и реального газа

Автор: Дмитрий Сергеевич Яцухно (ИПМех РАН)

yatsukhno-ds@rambler.ru

Исследована аэродинамика различных конфигураций волнолетов (рис. 1) с применением метода расщепления по физическим процессам, реализованного в рамках метода контрольного объема для модели совершенного газа. Использование данной методики на неструктурированных сетках позволяет получить достоверные расчетные данные по аэродинамике летательных аппаратов сложной формы. Проведено расчетное исследование радиационной аэротермодинамики спускаемого космического аппарата Exomars с учетом каталитических свойств поверхности, а также с применением алгебраической модели турбулентности, дополненной пристеночными функциями. Результаты расчетов, полученные с использованием двумерной (рис. 2) и трехмерной моделей радиационной газовой динамики, позволяют осуществить оценку конвективного и радиационного нагрева поверхности спускаемого космического аппарата при различных приближениях, а также могут быть использованы при анализе актуальных данных летных испытаний.

| Рис. 1. Распределение безразмерного давления вблизи поверхности волнолета при М=6 | Рис. 2. Распределение продольной компоненты скорости (верхняя часть) и поступательной температуры (нижняя часть). Траекторная точка S3. Совершенный газ. |
| --- | --- |